## Slide 1: Тема: Комплексный чертеж геометрических тел. Нахождение проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела.

## Slide 2
Цель занятия:
  1 Знакомство с правилами построения геометрических тел.
  2 Научиться строить комплексный чертеж геометрических тел.
  3 Научиться находить проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела.
  4 Формировать коммуникативные качества студентов

## Slide 3
При выполнении чертежей нужно правильно представлять себе форму детали. Для этого удобно мысленно разделить деталь на отдельные геометрические тела – многогранники и тела вращения.
Многогранники
Геометрические тела, ограниченные плоскими фигурами – многоугольниками, называются многогранниками. Их плоские фигуры называются гранями, а линии их пересечения – ребрами.
Правильная шестигранная призма.
В основании призмы – правильный шестиугольник.
Наглядное изображение
Проекции шестигранной призмы

## Slide 4
Правильная пятигранная призма.
В основании призмы – правильный пятиугольник
Наглядное изображение
Построение проекции призмы всегда начинаем с основания. Для этого строим окружность и делим ее на равные части при помощи циркуля.
Проекции пятигранной призмы

## Slide 5
Правильные пирамиды.
Наглядное изображение
Проекции шестигранной пирамиды
Проекции трехгранной пирамиды
Проекции пятигранной пирамиды
Построение проекции пирамиды всегда начинаем с основания.

## Slide 6
Тела вращения
Тела вращения ограничены поверхностями, которые получаются в результате вращения около оси какой – либо линии, называемой образующей. Часто встречаются следующие тела вращения: цилиндр, конус, шар, кольцо, тор.
Цилиндр – тело, образованное вращением прямоугольника вокруг оси.
Цилиндр
Проекции цилиндра

## Slide 7
Конус
Конус – тело, образованное вращением треугольника вокруг оси.
Проекции конуса
Шар
Шар – тело, образованное вращением окружности вокруг оси.
Проекции шара

## Slide 8
Нахождение проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела.
Призма поставлена на горизонтальную плоскость проекций.
Точки А и В расположены на боковой поверхности призмы, точка С на верхнем основании призмы.
Призма

## Slide 9
Последовательность проецирования точек
Задана фронтальная проекция а/ точки А, лежащая на боковой поверхности шестигранной призмы.
1. Находят горизонтальную проекцию а точки. Для ее нахождения проводят вертикальную линию связи из проекции точки а/ до пересечения с шестиугольником (горизонтальная проекция призмы).
2. Проекцию точки а// находят на пересечении линий проекционной связи.

## Slide 10
Пирамида
Построение проекции точки, лежащей на ребре пирамиды
Если точка находится на ребре пирамиды, то сначала необходимо выполнить проекцию ребра, а затем при помощи линий проекционной связи найти проекции точки, лежащей на ребре.

## Slide 11
Построение проекции точки, лежащей на грани пирамиды
Задана фронтальная проекция а/ точки А, лежащая на боковой поверхности четырехгранной пирамиды.
Проекции точек можно определить несколькими способами.
Способ I. Метод вспомогательной прямой
1. Находят горизонтальную проекцию а точки : вспомогательной прямой соединяют заданную проекцию точки а/ с проекцией вершины пирамиды s/ и продлевают ее до пересечения с основанием в точке f /. 2. Проводят вертикальную линию связи из проекции f / до пересечения с основанием на плоскости H в точке f. 3. Точку f соединяют с вершиной пирамиды s. На нее проводят вертикальную линию связи из проекции а/ до пересечения в точке а. 4. Проекции точки а// находят на пересечении линий проекционной связи.

## Slide 12
Способ II. Метод вспомогательной секущей плоскости
1. Через фронтальную проекцию точки В2 проводят вспомогательную плоскость α2 и получают точки пересечения с ребрами пирамиды 12, 22, 32, 42, 42, 52, 62 2. Опустив из этих точек вертикальную линию связи до пересечения с соответствующим ребром на плоскости H, получают горизонтальную проекцию точек 11, 21, 31, 41, 51, 61. Соединив эти точки, находим горизонтальную проекцию вспомогательной секущей плоскости. 3. Горизонтальную проекцию В1 определяют, опустив вертикальную линию связи из точки В2 до пересечения с горизонтальной проекцией вспомогательной секущей плоскости. 5. Проекцию точки В3 находят на пересечении линий проекционной связи.

## Slide 13
Проецирование точек на поверхности конуса.
На поверхности конуса проекции точек можно также определить двумя способами.
Способ I заключается в определении проекций точки с помощью вспомогательной линии — образующей, расположенной на поверхности конуса и проведенной через точку А. В способе II через точку А проводят вспомогательную плоскость, которая пересечет конус по окружности, расположенной в плоскости, параллельной основанию конуса.

## Slide 14
Цилиндр

## Slide 15
Задание
По заданным размерам построить три проекции геометрических тел: цилиндра, призмы, пирамиды, конуса.
Построить недостающие проекции точки, лежащей на поверхности геометрического тела.
№ вар | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  | 
 | d | d1 | d2 | m | h | h1 | h2 | h3
1 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60
2 | 50 | 40 | 40 | 50 | 70 | 60 | 60 | 70
3 | 40 | 40 | 50 | 40 | 70 | 60 | 70 | 60